6. Зачем рекомендуют при движении по песку уменьшать давление в шинах автомобиля?

7F212

Уровень подкачки шин в зависимости от состояния дороги должен быть разным. Это надо иметь в виду, и при движении просто «играть» давлением шин. Экспериментально доказано, что при переходе автомобиля с шоссе на песок, снижение давления воздуха в шинах с 1.8-2.0 до 0.5-0.7 дает возможность в 3-5 раз уменьшить среднее удельное давление колеса на грунт, почти вдвое увеличить число контактирующих грунтозацепов и благоприятным образом уплотнить колею. Существенно уменьшается ее глубина, а вместе с ней снижается сопротивление качению, возрастает скорость движения по песку. Наряду с этим в 1.5-2.5 раза увеличивается запас тяги автомобиля – важнейший показатель проходимости, прежде всего, по песку.