7. Как определяют белизну муки? Какое явление лежит в основе пробора?

7f251

Белизну муки определяют с помощью белизномера. Его принцип действия основан на измерении коэффициента диффузного отражения света от уплотнённой поверхности муки с применением классического метода интегрирующей полусферы. Прибор состоит из фотометра, феррорезонаторного стабилизатора и уплотняющего устройства. С помощью данного прибора сравниваются оптико-электрические схемы интенсивности световых потоков, отражённых от поверхности контролируемой муки и эталонного образца. Измеряется коэффициент отражения муки или коэффициент яркости с применением светофильтров. Интенсивность световых потоков измеряется с помощью фотоэлемента. В основе работы пробора лежит явление диффузного отражения света от поверхности муки.