## Slide 1: Какие электроприборы есть на кухне.
Команда: «Девчата»
Игровой номер: 7f28
г. Омск
МОУ СОШ № 92
с углубленным изучением
отдельных предметов
вперёд

## Slide 2
Миксер, электрический прибор, служащий для быстрого смешивания холодных напитков, сбивания яиц, приготовления коктейлей, кремов, теста, пюре и пр.; миксер может быть снабжен, кроме того, приспособлениями для размола кофе, орехов, шоколада. Представляет собой пластмассовый корпус с заключённым в нём коллекторным электродвигателем и полиэтиленовым или стеклянным стаканом с крышкой.
вперёд
назад

## Slide 3
Продукты измельчаются пластинчатыми ножами, изогнутыми в различных плоскостях, закрепленными на валу электродвигателя. Миксеры работают от электрической сети, некоторые — от обычной батарейки для карманного фонаря.
вперёд
назад

## Slide 4
Кухонный комбайн, электропривод с насадками, служащими для обработки продуктов в домашних условиях. Ручной кухонный комбайн крепится к доске стола; к ней присоединяются мясорубка, жерновая кофейная мельница, шинковка, сбивалки. Распространены также электрические кухонные комбаины. Настольные кухонные комбаины выпускаются в пластмассовом или алюминиевом корпусе со встроенным редуктором и 2 выходными рабочими валиками, к которым поочерёдно подключаются насадки: мясорубка, картофелечистка, тестомесилка-сбивалка, шинковка-тёрка, кофейная мельница, ломтерезка, миксер (смеситель), соковыжималка. Средняя потребляемая мощность такой машины 350 Вт.
вперёд
назад

## Slide 5
Холодильник, аппарат, предназначенный для кратковременного сохранения пищевых продуктов в домашних условиях путём их искусственного охлаждения. Холодильники в зависимости от типа холодильной машины подразделяются на компрессионные, абсорбционные и термоэлектрические.
назад
вперёд

## Slide 6
Холодильник представляет собой металлический шкаф с встроенным в него герметичным холодильным агрегатом. Внутри находится холодильная камера с полками для размещения продуктов. Между её стенками и наружным корпусом размещена теплоизоляция. Охлаждение воздуха осуществляется путём теплообмена между ним и холодной поверхностью испарителя. Необходимый температурный режим в холодильнике обеспечивается посредством кратковременной периодической (циклической) работы холодильного агрегата, включение которого осуществляется с помощью реле температуры.
вперёд
назад

## Slide 7
Водонагреватель, теплообменный аппарат для нагревания воды паром, горячей водой, горячими газами, электрическим током. Применяют в системах горячего водоснабжения, водяного отопления, нагрева питательной воды для котельных агрегатов, для бытовых и других нужд. Наиболее распространены водонагреватели поверхностного типа. Реже применяют контактные водонагреватели.
вперёд
назад

## Slide 8
К местным водонагревателям, работающим на газе или на твёрдом топливе, относятся ванные колонки, змеевики или водогрейные коробки, размещенные в плитах, кипятильники и др. Из местных водонагревателей широко применяют ванные колонки. Они могут быть ёмкостными и проточными, работать на газообразном, твёрдом, жидком топливе и электричестве. Тепловая мощность ванных колонок — до 35 кВт (30 тыс. ккал/ч).
вперёд
назад

## Slide 9
СВЧ печь, электроприбор для приготовления или разогрева пищи. В наше время СВЧ печь присутствует почти в каждой кухне, как незаменимое средство для быстрого разогрева или приготовления пищи.
СВЧ печь для приготовления пищи: 1 — стеклянная пластина, на которую кладется пища; 2 — вентилятор, лопасти которого, вращаясь, отражают электромагнитные волны СВЧ по всем направлениям с целью прогрева пищи со всех сторон; 3 — волновод; 4 — магнетрон; 5 — индикаторы, по которым производится отсчёт времени приготовления пищи.
вперёд
назад

## Slide 10
Посудомоечная машина, первые посудомоечные машины появились в последней четверти 19 в. Современные посудомоечные машины. подразделяются на промышленные и бытовые, универсальные и специализированные, непрерывного и периодического действия. По способу обработки посуды бывают струйными и щёточными. Выпускаются двух конструктивных типов — камерные и открытые. В посудомоечных машинах камерного типа посуда обрабатывается струей воды или моющего раствора при температуре 30—60 °С, в машинах открытого типа — водой или раствором с применением щёток или др. механических средств.
вперёд
назад

## Slide 11
Электрическая плита. Устанавливаются в жилых домах, столовых, ресторанах и др.Электрические плиты обеспечивают возможность автоматического регулирования теплового режима приготовления пищи и обладают высокими санитарно-гигиеническими качествами.
вперёд
назад

## Slide 12
THE END
назад